## LB-2120 型恶臭气体采样器

# 产品概述

# LB-2120 型恶臭气体采样器，采用气袋法采集环境空气及各类恶臭污染源(包括水域) 以不同形式排放的恶臭污染，以及其它适合气袋法采集的有毒有害气体。

# 产品特性

●采用抽负压被动采样法，样气从采样管直接进入气袭，避免样品污染;

●内置高性能锂电池，可在无外接电源情况下进行采样，续航时间大于6 小时;

●内置大流量采样泵，采样速度快，克服负载能力强：

● 内置情性材料电磁阀，实现气路密闭性自动检测、自动清洗、清洗次数可设置等功能：

● 具有探测气袭压力，气压自动保护功能，超过气装压力设定值，自动停止采样功能

●气路管路全采用惰性材料聚四氟乙烯，保证样品无吸附;

●具有调速功能，三档位调速以满足不同工况污染物采样要求;

●适用于 1L- 10L 多型号采样气袋;

●配有过滤功能的气体采样管，用于固定污染源废气采集。

# 技术参数

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 采样流量 | 约 6L/min |
| 工作温度 | (-20~50)*C |
| 采样负压 | >-30kPa± 10% |
| 适配气袋容积 | (1~10)L |
| 工作电源 | AC220V+10%, 50Hz |
| 主机尺寸 | (长 195 X 宽 130 X 高160)mm |
| 主机重量 | 约 1.8Kg |
| 整机功耗 | ≤45W |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！