LB- PHS-3C智能型酸度计

产品介绍:

仪器用于精密测量各种溶液的pH值（酸度），当配上相应的离子选择电极时，能测量多种相对应的离子浓度，可以用作电位滴定测量显示仪，仪器具有温度测量功能。 ● 自动校正，校正程序通过组合键启动，有效避免误操作造成校正数据丢失。 ● 电极状态及斜率显示，随时提醒电极使用情况。 ● 能够测量pH、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度。 ● 自动、手动温度补偿智能切换。 ● 关机后能长时间保持校正数据达10年。

其他说明:

主要技术参数 1.仪器级别：0.01级 2.测量范围： pH：（-2.00～18.00）pH mV：（-1999～1999）mV 温度：-5.0～105.0（℃） 3.电子单元基本误差： pH：±0.01 mV：0.1％（FS） 温度：0.5（℃） 4.输入阻抗：1×1012Ω 5.稳定性：±0.01 6.温度补偿范围：0～100（℃）